ANPE-UACOM-FI-007-17 ESP-TEC- FORTALECIMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A: REQUERIMIENTO

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | CANTIDAD | Precio Referencial (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unitario(Bs.) | Total(Bs.) |
| 1 | EQUIPO DE COMPUTACION | 78 | 6.400,00 | 499.200,00 |
| Total | 499.200,00 |

B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(En la columna REQUERIMIENTO  y CARACTERISTICAS TÉCNICAS deberá incluirse cada Requerimiento descrito en el inciso A  y sus especificaciones técnicas correspondientes;  en caso de ser necesario debe incluirse: accesorios, manuales, garantías de uso, catálogos u otros).

| ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS (Llenado por la entidad convocante) |
| --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTACION CARACTERISTICAS: MICROPROCESADOR: Core i5 Sexta generación de 3.2 Ghz o superior. TARJETA MADRE: Socket 1151 que soporte Core i3, i5, i7, Slots DDR4, Slots PCI Express 3.0, USB 3.0, SATA 6.0Gb/s. Integrado: Audio, Video, HDMI, Red. MEMORIA RAM: 8Gb DDR4 2133MHz o superior. Compatible con la Tarjeta Madre. DISCO DURO: 1TB SATA, 7200 RPM o superior. (Debe incluir Cooler para disco duro). LECTOR/COPIADOR: DVD-RW 24 x multiformato o superior. COMBO CASE: TORRE CASE: De material resistente y marca reconocida. FUENTE DE ALIMENTACION: 800W o superior. TECLADO: Multimedia en español USB. MOUSE: Óptico USB. PARLANTES: De escritorio 2.0 MONITOR: 22” o superior tipo LED Full HD, con fuente de alimentación externa o superior. ESTABILIZADOR: 2200VA/1100W o superior. ACCESORIOS: Pad Mouse, cobertores y cortapicos originales. CD’s de drivers y manuales de instalación. SISTEMA OPERATIVO: Con licencia de funcionamiento para Educación programas básicos y antivirus instalados. Los siguientes componentes deberán ser de la misma marca: teclado, mouse y computador. Especificar marca, modelo; así mismo todos los componentes deben ser de buena calidad marca reconocida y originales. La empresa ofertante deberá brindar una garantía contra defectos de fabricación de 1 año o superior mediante un certificado de garantía. La garantía debe cubrir reparación/reposición de piezas o componentes afectados por un mal funcionamiento del estabilizador. La empresa debe contar con el servicio de garantía y reposición de equipo en la ciudad de El Alto o La Paz. La empresa debe contar con técnicos para el equipo ofertado y asistir al mantenimiento correctivo en no más de 2 días, luego de recibida la notificación telefónica. |

C: DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

| Método de selección y adjudicación: | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- |
| Forma de adjudicación: | POR EL TOTAL |
| Formalización de la contratación: | ORDEN DE COMPRA |
| Garantía de seriedad de propuesta(*): | SI SE REQUIERE |
| Garantía de cumplimiento de contrato: | NO SE REQUIERE |
| Garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo: | NO SE REQUIERE |
| Plazo previsto para la entrega de bienes: | 10 DIAS CALENDARIO |
| Lugar de entrega: | UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS GAMEA (una vez codificado los bienes en la Unidad de Activos Fijos, la empresa se encargara de transportarlos hasta la (s) unidad (s) educativa (s) indicada (s) para su descarga correspondiente). |
| Forma de pago: | POSTERIOR A LA ENTREGA DE BIENES |

(*) La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá requerirse solo en contrataciones mayores a Bs. 200.000.00.

(**) Si las condiciones así lo requieren se podrá incorporar otros Datos Generales para la Contratación como ser: experiencia,          seguros, etc.

D: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE

1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado. 2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de bienes, cambio de bienes defectuosos u otros. 3.- De la muestra requerida (si corresponde), el proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada, en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.